Г Л А В А

Талдомского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2015г. № 1709

| Об утверждении Типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов для размещения на территории Талдомского муниципального района Московской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для размещения на территории Талдомского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление и Типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов опубликовать на официальном сайте Администрации Талдомского муниципального района в сети «Интернет»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации Талдомского муниципального района И.Ш.Хайруллина.

Глава Талдомского

муниципального района                                                                                       В.Ю.Юдин

исп.Скотникова Е.В.

т.(8496 20 )3-33-19 доб.178

Разослано: в дело-2экз., отдел арх.и гр-ва-1экз.,

Гришиной Л.М.-1экз., Федотовой О.В.-1экз.,

поселениям-8экз.

Утверждены

Постановлением Главы Талдомского муниципального района

№ 1709 от   31.08.2015 г.

Типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов

на территории Талдомского муниципального района Московской области

Содержание:

1. Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов

2. Типовые нестационарные торговые объекты……………...........................................................................

3. Тентовые конструкции (летнее кафе)…………………………………………………..............................

4. Выносное холодильное оборудование для мороженного……………………………………………

5. Выносное холодильное оборудование для напитков………………………………………………  …...

6. Автоцистерна для молока, кваса                                              ………………………………………

7. Торговые автоматы…………………………………………........................................................................

8. Временная конструкция для хранения бахчевых культур…………………………………………  …..

9. Термины и определения

Требования

к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Талдомского муниципального района Московской области

1.1 Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям районного дизайна согласно приложению к настоящим Требованиям и с учетом долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.

1.2 Проектная документация для нестационарных торговых объектов должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления. Ограждающие конструкции предусматривать из металлических конструкций с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку. Допускается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с различной текстурной и фактурной поверхностью.

1.3 Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) и их отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы.

1.4 Архитектурно-художественное решение нестационарных торговых объектов не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

1.5 Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

1.6 Киоски, павильоны, торговые галереи и другие объекты торговли и услуг должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия.

Дизайнерское решение рекламно-информационного оформления должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению павильона. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.

1.7 В случае объединения объектов в единый модуль различной конфигурации, а также для объектов находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных модулей должна точно соответствовать установленной для типа объектов, определенного для торговой площадки.

1.8 Раздел "Благоустройство территории" должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП59.13330.2012, СП42.13330.2011.

Территория, занимаемая нестационарными торговыми объектами, а также прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с проектом. В состав работ по благоустройству должны, как правило, входить работы по устройству дорог и стоянок с твердым покрытием тротуаров, водоотводов, освещения, малых архитектурных форм.

1.9 При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие типовые решения:

-соответствие габаритных размеров объектов (модулей), установленным в «Проекте размещения нестационарного объекта»;

-соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы рекомендованным настоящими Требованиями;

-идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных декоративных элементов и общих конструкций (верхнего фриза и козырька) для объектов одной торговой зоны или сблокированных в единый модуль, далее (торговая галерея).

2.0 Типы объекта: киоск/павильон; размеры: Киоск – не более 30 кв.м ; Павильон – не более 50кв.м.

Администрациям городских и сельских поселений включать в конкурсную документацию на право размещения нестационарных торговых объектов на территории поселений данные требования к архитектурным решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов.

Типовые нестационарные торговые объекты. ТИП 1

Типовые нестационарные торговые объекты. ТИП 2

Типовые нестационарные торговые объекты. ТИП 3

Тентовые конструкции (летнее кафе)

Тентовые конструкции

Виды конструкции крыши

Двухскатная

Четырехскатная

Погода

Варианты цветового решения.

Варианты декорирования летнего кафе

| Тентовые конструкции |
| --- |
| Технические параметры (мм) |
| Ширина | Длина | Высота | Площадь | Кол-вол окон |
| 2000 | 3000 | 2100 | 6кв.м. | 1шт. |
| 3000 | 3000 | 2100 | 9кв.м. | 2шт. |
| 4000 | 3000 | 2100 | 12кв.м. | 2шт. |
| 3000 | 5000 | 2100 | 15кв.м. | 2шт. |
| 4000 | 4000 | 2100 | 16кв.м. | 2шт. |
| 4000 | 5000 | 2200 | 20кв.м. | 2шт. |
| 4000 | 6000 | 2200 | 24кв.м. | 2шт. |
| 5000 | 5000 | 2200 | 25кв.м. | 2шт. |
| 5000 | 6000 | 2200 | 30кв.м. | 4шт. |
| 5000 | 7000 | 2200 | 35кв.м. | 4шт. |
| 5000 | 8000 | 2200 | 40кв.м. | 5шт. |
| 5000 | 9000 | 2200 | 45кв.м. | 5шт. |
| 5000 | 10000 | 2200 | 50кв.м. | 6шт. |
| 6000 | 10000 | 2200 | 60кв.м. | 6шт. |

Выносное холодильное оборудование для мороженого

| Техническая характеристика |
| --- |
| Ширина, мм | Длины, мм | Высота, мм | Темпер. режим. | Охлажденный объем (л) | Питание |
| 1250 | 1970 | 2081 | -14…-16 | 10х4,74 л или 6(+6)х5 л | 220В 50Гц |

Автоцистерна для молока, кваса.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Питание | Вместимость |
| 1600 | 2940 | 1580 | 200В. | 300,450, 700 |

Торговые автоматы.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Питание | Масса | Производительность |
| 575 | 750 | 1700 | 220В 50Гц | 120кг | 50,70,150 л/ч |

Временная конструкция для хранения бахчевых культур.

Техническая характеристика:

- Размер 2,0 х 3,0 х 2,0м.; 2,0 х 5,0 х 2,0м.; 3,0 х 5,0 х 2,0м.;

- Сборно-разборная конструкция;

- Покрытие OXWORD 240T стальная труба 30 х 30 мм;

- Сетка металлическая 10 х 10 см.;

- Вес 210 кг.

Термины и определения

Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Общим критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимому имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объектов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории Талдомского муниципального района Московской области осуществляется в местах, утвержденных схемами размещения нестационарных торговых объектов.

Настоящие требования распространяются на следующие нестационарные торговые объекты:

1) Павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;

2) Киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

3) Торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) Пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.